公司名称：上海汗诺仪器有限公司

公司地址：上海市闵行区春申路1985弄

联系电话：021-60486069

邮政编码：201100

公司网址：www.hanuo.cn

Email ：sale@hanuo.cn

超声波清洗机

使

用

说

明

书

上海汗诺仪器有限公司

一、技术性能：

| 型号 | 工作槽尺寸 （mm） | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 控温范围(℃) | 排水阀 | 输入电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN10-300C | 300×240×150 | 10 | 40/59 | 300 | 室温-80 | 有 | 220 |

- 安装要求

1.电源电压：HN10-300C超声波清洗机使用220V/50Hz单相电源。

- 安装：本机为整机一台 无须特别安装过程，只需注意电源线插头需插入在带有地线的电源插座上即可。

- 使用环境：a 环境温度范围：10℃~~+40℃

b 相对湿度范围：30%~75%

c 周围无易燃、腐蚀性气体

- 防止重压，避免阳光直射和雨雪侵淋。

三、操作说明

- 电源开关：

将清洗机电源插头插入220V三芯电源插座后，按动电源开关，设备启动，显示窗显示同时激活气体功能键。工作完毕请切断电源。

- 超声启动与停止：

按“超声”按键，指示灯亮，清洗机开始超声清洗，在工作状态下按“超声”键清洗机停止工作。

- 加热启动与停止：

按“加热”按键，指示灯亮，清洗机进行加热，当温度超过设置温度则停止加热，当低于设置温度则再次加热。在工作状态下按“加热”按键，停止加热。

- 超声时间设置：

在超声停止状态下，按“时间设置”按键，显示窗内十位数时间数值开始闪烁，

按“▲▼”调节按键，设定十位读数值，重复上述操作设定个位读数值，再按“时间设置”按键确认设置。

- 温度设置：

再加热停止状态下，按“温度设置”按键，显示窗内十位数时间数值开始闪烁，按“▲▼”调节按键，设定十位读数值，重复上述操作设定个位读数值，再按“温度设置”按键确认设置。

- 注意事项

- 清洗槽加入的清洗液，其液位不得低于槽内高度的二分之一；不超过槽内高度的三分之二包括被清洗物体的空间。

- 很重的物件应通过挂具悬吊在清洗液中。

- 根据物件的污垢程度，一般清洗机时间3-5分钟，对于较难清洗物件，可适当延长清洗时间。

- 使用的清洗化学试剂和溶液，必须适用与不锈钢清洗槽，不可随意使用易燃易爆液体。

- 工作槽内没有清洗液的情况下 不可空载超声与加热。否则容易烧坏加热器。

- 维护指南

- 日常维护：长时间不使用，应定时通电避免元器件的老化，保持干燥通风的环境并定期检查电源线。

- 装箱清单：

超声波清洗机主机 一台

用户操作说明一份

产品合格证一份

保修卡一份