公司名称：上海汗诺仪器有限公司

联系电话：021-60486069 60486020

全国统一服务热线：400-666-5651

公司网址：www.hanuo.cn www.hanuo.com.cn

组织捣碎匀浆

使

用

说

明

书

上海汗诺仪器有限公司

JJ-2型组织捣碎匀浆机使用说明书

- 概述

JJ-2型组织捣碎匀浆机外壳采用铝合金铸造，捣碎杯及刀片采用不锈钢板冲压成型，速度可调，并带有定时装置。

- 技术参数

电源电压：220V   50HZ

调速范围： 起动~12000转/分

电机功率：  120W

定时：5~60分  容量：1000ml

- 使用方法

首先将电机与捣碎棒连接的连轴节向上提，使之能卸下捣碎棒，拿出捣碎杯，将所需捣碎的物质和溶液加入捣碎杯，按原样装上杯和棒（棒的下端对准轴心）并盖紧盖，查看定时器旋钮，旋在ON（常开）位置或您所需要指定的时间位置，（若需定时时间小于30分钟请将定时器旋钮顺时针转至30分钟位再逆时针转至所需时间位即可），将调速旋钮逆时针旋至最低位置，接通电源.打开电源开关，指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度。做匀浆搅拌之用，中低速即可，做植物捣碎时应选用高速，高速捣碎时有噪音，更换溶液时，应切断电源后重复上述操作。

- 注意事项

本机采用三眼安全插座，使用前一定要接妥地线，工作时应将本机放置在平整紧固的台面上，以防振移，高速捣碎时，应用手按住杯盖，连轴节上下滑动较困难时，应注入一只二滴机油，使之润滑，禁止捣碎骨类、矿砂等较坚硬的物质，该机采用串激式电动机，其碳刷一般约使用500小时，应及时更换，以免碳刷磨光后而产生整流子被磨损的现象，本机使用完毕后应洗净捣碎杯倒置晾干后方可装上，并放置于干燥通风处。